## Slide 1
Kako ćemo se grejati naredne zime?
Dejan Stojanović dipl.maš.inž.
Poslovno udruženje „Toplane Srbije“

## Slide 2: Neki pokazatelji SDG u Srbiji i EU
Chart: 
| France | Belgium | Hungary | Slovenia | Czech Republic | Romania | Poland | Austria | European Union (current composition) | Finland | Croatia | Netherlands | Slovakia | Germany | United Kingdom | Latvia | Luxembourg | Estonia | Iceland | Serbia
2016 | 85.5 | 50 | 99.2 | 90.5 | 92.9 | 88.6 | 86.9 | 83 | 84.6 | 96.8 | 82.5 | 85.3 | 87.2 | 75.9 | 60.9 | 76.3 | 82.3 | 74.6 | 65.6 | 89.81
Instalisane snage sopstveni kapacitet | Dužina distributivne mreže | Broj domaćinstava | Površina stambeni | Površina poslovni | Površina ukupno | Isporučena energija kupcima | St efikasnosti proizvodnja | St efikasnosti distribucija | Stepen naplate | Specifična potrošnja krajnji kupci
MW | km | No | m2 | m2 | m2 | GWh | % | % | % | kWh/m2
5893,00 | 2384 | 629372 | 34542284 | 9170086 | 43712370 | 5620 | 89,81 | 84,95 | 89,87 | 128,50

## Slide 3: Neki pokazatelji SDG u Srbiji i EU(izvor:odysee-mure)
Chart: 
| Slovakia | EU | Denmark | Austria | Croatia | Czech Rep | Hungary | Germany | Bulgaria | France | Serbia
 | 104.3211 | 117.463 | 137.234 | 143.049 | 161.657 | 172.124 | 152.353 | 127.93 | 75.3624 | 123.278 | 128.5
Chart: 
| SDG | Električna energija | Prirodni gas | Drvo | Ugalj | Ostalo
 | 25.1663 | 19.7748 | 9.6 | 34.4315 | 10.4674 | 0.56

## Slide 4: Planirane i ugovorene količine energenata i energije za grejnu sezonu 2019/2020
Chart: 
| Sm³ | t | t | t | MWh | Природни гас | Мазут | Угаљ | Дрво | Купљена топлотна енергија од других правних лица
Планирано 2019/2020 | 550971.513 | 64277.25 | 156890 | 5203 | 1132101
Уговорено 2019/2010 | 328636.362 | 28615 | 170851 | 693 | 1183663

## Slide 5: Dug za energente i energiju u milionima dinara

## Slide 6: Godišnji troškovi grejanja stana 60m²
Chart: 
| Ukupno god trošak
SDG | 68580
Električna energija ( samo niža tarifa) | 61290
Električna energija (2h uvišoj tarifi) | 86652
Prirodni gas individualno | 60820
Drvo individualno | 61520
Prednosti grejanja iz SDG:
•Bezbednost
•Pouzdanost
•Jedno veliko ložište umesto mogo malih
• Životna sredina
•Održavanje

## Slide 7: Nacrt izmene Odluke u delu trajanja grejne sezone
NACRT IZMENE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM U DELU TRAJANJA GREJNE SEZONE
Grejna sezona počinje 15. oktobra tekuće i završava se 15. aprila sledeće godine.
Grejna sezona može da traje i van roka propisanog u stavu 1. ovog člana kada je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura spoljnog vazduha u Gradu/Opštini tri dana uzastopno u 21:00 sat 12°C ili niža, i to u periodu od:
- 1. do 14. oktobra tekuće godine i
- 16. aprila do 3. maja sledeće godine.
Izuzetno, od stava 2. ovog člana u periodu od 20. septembra do 1. oktobra tekuće godine i u periodu od 3. do 10. maja sledeće godine može trajati grejna sezona kada je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura spoljnog vazduha u Gradu/Opštini tri dana uzastopno u 21:00 sat 12°C ili niža uz saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

## Slide 8: Obrazloženje za izmenu Odluke u delu trajanja grejne sezone
Sa predloženom korekcijom krajnjih granica grejne sezone od 20. septembra do 1. oktobra tekuće godine i u periodu od 3. do 10. maja sledeće godine broj dana u periodu od 1. do 19.septembra i od 10. do 31. maja sa temperaturom spoljnog vazduha ispod 12°C sveo bi se sledstveno na 2,2%, odnosno na 4,5% pojedinačnih dana.
Treba imati u vidu da svako produžavanje grejne sezone nužno uzrokuje povećavanje troškova sistemima daljinskog grejanja, a samim tim i krajnjim kupcima toplotne energije i skraćuje period neophodan za obavljanje radova na održavanju i unapređenju sistema. S druge strane potrebno je napomenuti da proizvodni i distributivni delovi sistema daljinskog grejanja nisu koncipirani tako da u periodu remontnih aktivnosti mogu isporučivati toplotnu energiju.
Izmenu Odluke usvaja nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

## Slide 9: „Sekundarni efekti grejanja“
Dobici za stan od 50 m2 koji se ne greje od susednih stanova:
nema vertikale i drugih izvora toplote, dva spoljna zida -25%
ima vertikale i nema drugih izvora toplote, dva spoljna zida - 30%
nema vertikale i drugih izvora toplote, jedan spoljni zid - 34%
ima vertikale i nema drugih izvora toplote, jedan spoljni zid - 42%

## Slide 10: Kako smanjiti troškove toplotne energije krajnjim kupcima?
PROIZVODNJA (CHP,OIE,PODSTICAJNE MERE, EE,REGULACIJA...)
DISTRIBUCIJA (SMANJENJE GUBITAKA)
KRAJNJI KUPCI (GREĐEVINSKE I TERMOTEHNIČKE MERE)

## Slide 11: Smanjenje troškova konverzijom energenta
20,2%
5,1%

## Slide 12: Iskustva Nemačka (Izvor :Christian Letalik)
Prices for wood chips in Germany = 2,5-3,5 ct/kWh (!!!!)
2018: same structure; average full costs 9-10 ct/kWh
Capital costs: ~ 25 - 35 %
Fuel costs for biomass: ~ 30 - 40 %
Bez podsticaja!

## Slide 13: Gubici u distributivnom sistemu

## Slide 14: Smanjenje troškova sa strane krajnjeg kupca
Chart: 
| Zgrade istih građevinskih karakteristika i oblika sa i bez izolacije. | Izolovana | Neizolovana | Zgrade istih građevinskih karakteristika sa i bez delitelja. | Bez delitelja | Sa deliteljima | Neizolovane zgrade starijeg datuma gradnje. | Zgrada 1 | Zgrada 2 | Izolovane novije zgrade, sa pojedinačnim merilima za svaku stambenu jedinicu. | Zgrada 1 | Zgrada 2
2016/2017 tsr = 4,75°C Specifična potrošnja kWh/m2 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
2016/2017 tsr = 4,75°C Izmerena potrošnja kWh/m2 | 91.71 | 134.41 | 141.32 | 79.18 | 155.35 | 136.06 | 74.07 | 72.83
2016/2017 tsr = 4,75°C Specifična potrošnja kWh/m2
Smanjenje ukupnog troška za 34%
Nema uticaja na fiksni deo
Smanjenje varijabilnog dela za 60%

## Slide 15: Zakonodavni okvir za primenu mera energetske efikasnosti
Zakon o efikasnom korišćenju energije.
Svake od narednih 5 godina ušteda 1% ukupne primarne energije.
Najveći potencijal za uštedu energije povezan je sa poboljšanjem termičke zaštite zgrada, kako bi se smanjili toplotni gubici.
Budžetski fond (nacionalni , lokalni)
Izvođenje radova na obnovi uličnih fasada stambenih zgrada i individualnih objekata u privatnom vlasništvu izvršeno je bez pravnog osnova, što je suprotno članu 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu.”
Javna sredstva su sredstva na raspolaganju i pod kontrolom Republike Srbije, lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje;
Direktni korisnici budžetskih sredstava su organi i organizacije Republike Srbije, odnosno organi i službe lokalne vlasti.
Zakon o budžetskom sistemu, član 105
Ako su odredbe drugih zakona, odnosno propisa, u suprotnosti sa ovim zakonom, primenjuju se odredbe ovog zakona.

## Slide 16: Zaključak
Neinformisani kupci nerado plaćaju svoje račune, posebno ako ne znaju šta i koliko plaćaju.
Ukoliko bi krajnji kupci imali pouzdane informacije za očekivati je da će imati drugačiju percepciju.
Pokrivanje opravdanih troškova poslovanja u obavljanju delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom kojima se obezbeđuje kratkoročna i dugoročna sigurnost snabdevanja.
Podsticanje ekonomske i energetske efikasnosti.
Nediskriminacija, odnosno jednaki položaj za sve kupce.
Sprečavanje međusobnog subvencionisanja između pojedinih delatnosti koje obavlja SDG i između pojedinih grupa kupaca.
Sprečavanje monopolskog ponašanja SDG.
Rešavanje socijalne komponente na različite načine, osim socijalnim tarifama.
Moramo:
-čuti jedni druge;
-staviti se u položaj kupca;
-razgovarati pre nastanka problema i
-napraviti akcioni plan kako rešiti već napravljene probleme.